## Slide 1: 전자간판시스템 사업계획서
2020-07-10
e-SignBoard
㈜컬리넌홀딩스

## Slide 2: 간판은 상점이나 영업소의 얼굴 입니다.
간판은 기관, 상점, 영업소 등의 이름이나 판매 간판, 업종 등을 써서 사람들의 눈에 잘 뜨이게 걸거나 붙이는 표지를 말한다.
간판은 사람들에게 이목을 끌기위해 간판을 크고, 좀더 밝고, 다양한 색감들으로 눈을 자극시키는 것이 일반적이다.
그러다보니 건물에 맞지 않는 디자인으로 인해 오히려 지저분해 보이는 역효과가 나타나게 됐다.
1. 사업배경

## Slide 3: 우리나라 간판의 현 상황은?
건물에 통일감 없이 덕지덕지 설치를 해버리고, 낮은 품질의 글씨체와 디자인으로 보는 사람들로 하여금 거부감을 느끼게 한다.
1. 사업배경

## Slide 4: 유럽 간판의 현 상황은?
옥외광고물은 그 자체가 도시의 한 특성을 이루고 있으며, 도시공간을 창출하는 중요한 요소이다.
유럽은 법적인 제도가 있어 그 틀을 유지해 만든다.
튀어보이지 않고, 건물과 조화를 이루며 심플하고 고급스러운 디자인으로 사람들이 이목을 끈다.
1. 사업배경

## Slide 5: 그렇다면 해결방법은 없는 것인가?
간판들을 표준화 하여 규칙적으로 정렬해야 한다.
기존에 있는 간판보다 좀더 고급스럽고 심플한 디자인 이어야 한다.
설치 및 교체가 쉬어야 한다.
설치비가 저렴해야 한다.
유지보수비용이 저렴해야 한다.
1. 사업배경

## Slide 6: 정부의 간판 개선 사업
시범사업 우수사례 제공을 통한 바람직한 간판문화 전파 및 사회적 인식변화를 도모
1. 사업배경

## Slide 7: 휘어져도 깨지지 않는 디스플레이 등장
1. 사업배경

## Slide 8: 전자간판(e-SignBoard) 개발 목표
부산
대구
대전
서울
2. 사업개요
본 과제의 목표는 기존 간판의 문제점인 시각적 환경 공해와 일회성으로 제작되는 간판 폐기물로 인한 자연훼손을 개선하고 디스플레이 컨텐츠를 수시로 변경할 수 있는 전자간판의 장점을 활용한 간판을 제작하는 기술 개발이다.
인터넷 TCP통신을 이용하여 전 세계 어디서나 원격지에서 간판이미지가 변경가능하도록 서버 및 간판 이미지 제작 툴을 개발 한다.

## Slide 9: 전자간판(e-SignBoard)의 주요 용도
시각적 컨텐츠 변경이 가능한 디스플레이형 간판
주기적으로 일반 광고를 표시함으로써 가게 사업자의 수익 모델 창출
선거 등 공공성 현수막을 대체할 수 있는 수단 제공
미려한 디스플레이 장치로 도시 환경 미화 개선
간판 폐기물 최소화로 인한 자연훼손 개선
2. 사업개요

## Slide 10: 기존 문제점 및 기술적인 경쟁력
기존 기술의 문제점 - 고정된 정보만 표시 가능 - 사업장, 상호 변경에 따른 고가의 교체 비용 발생 - 간판교체시 대량의 폐기물 발생
기술적인 경쟁력 - 제안 기술은 시각적으로 미려한 전자간판 기술, 무선통신을 활용한 원격 중앙 컨텐츠 관리 기술, 저전력 디스플레이 기술을 접목하여 간판의 주 용도 뿐 아니라 광고 표시로 인한 수익 창출 모델로 활용이 가능하다. 뿐만 아니라 도시 환경 미화를 개선하고 자연훼손을 최소화하는 효과를 거둘 수 있다.
2. 사업개요

## Slide 11: 관련 기술 현황
2. 사업개요
전자간판의 실현 형태로는 크게 평판형, 두루마리형, 북형, 종이형이 있다.
기술의 추가발달로 전자간판에 통신 기능까지 포함될 경우 모바일 통신시장도 전자간판의 영향권 안에 들어가게 될 가능성도 있다.
전자간판 기술은 다른 디스플레이 기술에 비해 저가격화, 초박형화, 안정성등이 뛰어나기 때문에 향후 2025년 이후에는 기술을 응용한 제품 개발이 가속화 될 것으로 기대되고 있다. (자동차 색상 변경, 시계, 스마트폰, 전자신문, 마트 용 가격표시기 등)

## Slide 12: 국내 유사 업종 사례(1) - 삼성전자
삼성전자 - E-Ink사의 패널을 공급받아 2007 SID에 40인치 흑백 전자종이와 14.3인치 플렉서블 컬러전자종이를 발표하였음. - 14.3인치 전자종이는 플렉서블 컬러전자종이이며 플라스틱 기판을 사용 하였음. 해상도는 1030 X 750이고, 명암비는 10:1, 반사도는 18%. 8.1인치 전자 종이는 유리기판의 컬러전자종이이며 해상도는 384 x 512이고 사이즈는 8.1인치임. - 40인치 대형 크기의 전자종이를 전시하여 전자종이의 대형 signage로의 확장 가능성을 보여줌. (유리 기판, 비정질 실리콘 트랜지스터 사용)
3. 국내사례

## Slide 13: 국내 유사 업종 사례(2) – LG
LG - LG 종합 기술원에서 Bridgestone과 같은 건식 분류체 방식의 전기영동 전자종이 를 개발 중. - 대전된 고분자 입자를 이용하여 전기영동 특성을 가지는 입자를 만듬. - ITO가 코팅된 PET 기판위에 제작하여 5.7인치급 플렉서블 디스플레이 구현. 반사율 32%를 얻었으며, 쌍안정성은 6개월 이상인 것으로 확인. 구동 전압은 높은 편임. - LG Philips LCD는 E-Ink사의 Imaging film을 이용하여 10.1인치급 전자종이를 개발함. 이 경우, 비정질 실리콘 소자를 metal foil위에 제작하였으며, 해상도는 SVGA급.
3. 국내사례

## Slide 14: 국내 유사 업종 사례(2) – KETI, ETRI
KETI - Bridgestone과 같은 건식 분류체(liquid powder)를 이용한 전기영동 방식의 입자를 개발 중에 있음. - 분류체를 이용한 전자종이 기술은 동영상 구현 가능 측면에서 크게 각광받을 것으로 예상됨. - 빠른 응답 속도를 가지면서 구동 전압이 낮은 전자 종이에 대한 연구 개발이 진행 중.
ETRI - 전기영동 방식의 전자 종이를 개발 중. - 국내에서 전자종이 기술 개발은 정보통신부 주관으로 2002년부터 ETRI를 중심으로 연구 개발을 수행하고 있음. - E-Ink사 기술과 같이 전기영동 방식의 microcapsule 방식을 이용한 전자종이를 개발하고 있으며, 컬러화를 목표로 연구를 진행하고 있음.
3. 국내사례

## Slide 15: 전체시스템 구성도
4. 구축방안
ESB
ESB
H.Q. (Data Center)
Middle-ware
(Converter)
간판이미지
편집에디터
서울
간판정보
간판 템플릿 정보
대전
대구
중앙관제용 소프트웨어
간판데이터 전송
1) 상호/전화번호/문구
2) Template
3) 업그레이드용 S/W
간판 모니터링
1) 시스템 모니터링
2) 중요 DB Back-up
시스템 관리
관리자
지역별 e-SignBoard(ESB)

## Slide 16: 사용자계정 중앙관리
4. 구축방안
매장(code 1000)
H.Q. (Data Center)
매장(code 2000)
User Account
Information
관리자
User Account Information
User Account Information
e-SignBoard(ESB) 서버에서 사용자계정 설정을 중앙에서 제어 할 수 있다.

## Slide 17: 템플릿 일괄설정 기능
4. 구축방안
매장간판
(code 1000)
H.Q. (Data Center)
매장간판(
code 2000)
Template/Font/
/Image Code
Template/Font/
/Image Code
매장간판
(code 3000)
Template/Font/
/Image Code
Template/Font/
/Image Code
Code 3000
Template Editor
Template/Font/
/Image Code
ALL
e-SignBoard Editor를 이용하여 쉽고 편리하게 간판이미지를 편집 할 수있으며, ESB서버에 접속하여 바로 지역 간판이미지를 을 변경한다.

## Slide 18: 모바일을 이용한 간판 이미지 전송
4. 구축방안
매장
(code 1000)
H.Q. (Data Center)
(ALL)
매장
(code 2000)
Template Group
(code 3000)
관리자
Template Group
매장
(code 3000)

## Slide 19: 소프트웨어 업그레이드 중앙배포 기능
4. 구축방안
관리자
매장
(code 1000)
H.Q. (Data Center)
eESB FW
GW FW
매장
(code 2000)
Tag FW
eESB FW
GW FW
GW FW
GW FW
GW FW
GW FW
eESB FW
GW FW
Tag FW
Tag FW
Confidential

## Slide 20: 간판정보 중앙 배포 기능
4. 구축방안
Middle-ware (Converter)
매장(code 2000)
2000
30초 주기로 간판정보 체크
1000 2000
1) .csv를 .zip 압축
2) md5 추가
3) Rest API로 전달
: 매장코드로 구분
RESTapi parameter example)
{"header":
{"token":""},
"body":
{"type":"POS_FILE",
"sub_type":null,
"code":"4001",
"path":null,
"md5":"9F515EFD02CCFD16454E76B93E7B34B4",
"file_name":"impot_20181102130354.csv", "file_size":"42553"}
}
매장(code 1000)
H.Q. (Data Center)
1000
30초 주기로 간판정보 체크
최신 간판정보(.csv) 전송
최신 간판정보(.csv) 전송
관리자
Confidential

## Slide 21: 간판정보 백업 및 복구
4. 구축방안
매장(code 1000)
H.Q. (Data Center)
매장(code 3000)
매장(code 2000)
One time a day
간판 Code 1000
Backup
매장Code 2000 Backup
매장Code 3000 Backup

## Slide 22: 기술개발 관리체계
5. 추진전략
수행기관 | 담당 기술개발 내용 | 기술개발 비중(%)
주관기관 | 사업기획(BM특허신청) | 60%
 | 전자간판 관제서버 개발 - e-SignBoard 전송, 상태, 장애 모니터링 | 
 | 전자간판 통신기술 개발 - USIM을 이용한 TCP/IP통신 | 
참여기관 | 전자간판 제작(ATECAP) - 현 중국에 생산공장을 OEM으로 운영 중 | 40%
총계 |  | 100%

## Slide 23: 세부추진일정
차수 | 세부 | 수행 | 기술개발기간(2020-07-01~2021~06.30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 개발내용 | 기관 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1차 | 1.사업계획 수립 | 주관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1차 | 2.전자간판/통신설계 | 참여 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1차 | 3.전자간판 개발 | 참여 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1차 | 4.통신기술 개발 | 주관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 | 5.1차 시제품 시험 | 주관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 | 6.관리서버 개발 | 주관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 | 7.2차 시제품 제작 | 참여 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 | 8.전자간판 개발 | 주관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 | 9.필드 시험 | 주관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 | 10.공인 인증 | 주관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 | 11.최종평가 및 보고 | 주관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. 추진전략

## Slide 24: 로드맵
5. 추진전략
2020
2022
2025
구축
시범운영
양성화
시제품개발
지역선정 시범운영
제품양산(설계/생산)
지자체 확산 운영
1차, 2차 시제품시험
전자간판 개발