## Slide 1
GUARDiA · zioinfo-esn — 멀티테넌트 ESL 전자가격표 통합관리
운영자 지침서
zioinfo-esn 서비스 운영 · 배포 · 모니터링 · 장애 대응 · 백업
systemd · 8015
자동배포
actuator/health
Ollama 폴백
백업/복구
zioinfo-esn v1.1 · 2026-07-04 · 지오정보기술(ZIOINFO)

## Slide 2
SERVICE
서비스 구성
02 / 08
GUARDiA · zioinfo-esn — 운영자 지침서
기본 정보
· 서비스명: zioinfo-esn(systemd) · 포트 8015
· 경로: /opt/zioinfo-esn(git 체크아웃) · 단일 JAR 실행
· DB: PostgreSQL esn_db / 계정 esn_user
연계 서비스
· PostgreSQL(esn_db) · Ollama(11434) — AI
· zioinfo-deploy(9999) — 자동배포 · Gitea — 저장소
· 외부 노출: HTTPS(mes.zioinfo.co.kr) 리버스 프록시 · ESL/HCore 현장 네트워크
환경 전략
· 설정은 systemd env/드롭인으로 주입(비밀번호·키 파일 권한 600)
· AI 자격증명(Anthropic 키)은 env drop-in — 로그·응답 노출 금지
· env 변경 후 systemctl restart 필요
무결성
· Hikari pool=3 · sql.init 멱등 스키마 — 재기동 안전
· 외부 노출은 HTTPS 리버스 프록시 경유(포트 직접 개방 지양)

## Slide 3
COMMANDS
일상 운영 명령
03 / 08
GUARDiA · zioinfo-esn — 운영자 지침서
작업 | 명령 | 기대 결과
상태 확인 | systemctl status zioinfo-esn | active (running)
기동/중지/재시작 | systemctl start¦stop¦restart zioinfo-esn | -
헬스체크 | curl http://127.0.0.1:8015/actuator/health | status: UP
로그 | journalctl -u zioinfo-esn -f | 요청·오류·폴백 로그
배포 서버 로그 | journalctl -u zioinfo-deploy -f | webhook 수신·배포 단계
DB 접속 | psql -U esn_user -d esn_db | 테이블 점검(자격증명 별도)

## Slide 4
DEPLOY
배포·롤백 절차
04 / 08
GUARDiA · zioinfo-esn — 운영자 지침서
자동배포(표준)
· 개발측 push → Gitea webhook → deploy_server 자동 수행
· git pull → 빌드(mvn/npm) → restart → health check
· 배포 로그에서 단계별 완료 확인
수동 배포(폴백)
· git -C /opt/zioinfo-esn fetch origin main
· git -C /opt/zioinfo-esn reset --hard origin/main
· 빌드 후 systemctl restart zioinfo-esn → 헬스체크
배포 후 확인
· HEAD 커밋 갱신 확인(git log --oneline -1)
· /actuator/health UP · 주요 화면 로드
· 외부 도메인(HTTPS) 도달성 200
롤백
· git reset --hard <직전 커밋> → 재빌드·restart
· DB 데이터는 코드 롤백과 무관(스키마 멱등)
· 스키마 변경 동반 시 역방향 DDL 사전 준비

## Slide 5
MONITOR
모니터링 포인트
05 / 08
GUARDiA · zioinfo-esn — 운영자 지침서
항목 | 확인 수단 | 경보 기준(권고)
가용성 | /actuator/health · systemctl status | DOWN 또는 inactive
응답·오류 | journalctl 오류율 · 5xx 로그 | 5xx 급증·지연 급증
DB 연결 | Hikari 활성/대기 커넥션 | pool 포화 지속(max=3)
AI 기능 | Ollama 응답·degraded 로그 | 폴백 지속·생성 실패 반복
자원 | free -m · CPU · 디스크 | 가용 RAM < 1GB 지속
감사 | 감사 로그 테이블 | 비정상 접근·권한 우회 시도

## Slide 6
BACKUP
백업·데이터 관리
06 / 08
GUARDiA · zioinfo-esn — 운영자 지침서
대상
· PostgreSQL esn_db — 업무 데이터·감사 로그
· systemd env/드롭인 설정 파일(권한 600)
· 업로드 파일·첨부 저장 경로(운영 환경 기준)
원칙
· 일일 pg_dump 논리 백업 권장 — 코드 배포와 독립
· 복구: 덤프 복원 후 restart(스키마 자동 멱등)
· 백업본에도 자격증명·PII 보호 정책 동일 적용

## Slide 7
TROUBLE
장애 대응 시나리오
07 / 08
GUARDiA · zioinfo-esn — 운영자 지침서
서비스 다운
· systemctl status·journalctl로 원인 확인 → restart
· 재발 시 직전 배포 롤백(코드) — DB 영향 없음
DB 연결 오류
· PostgreSQL 기동·계정·pool(max=3) 확인
· relation does not exist → 스키마 적용(sql.init) 점검
AI 응답 없음/느림
· Ollama RAM 부족이 최빈 원인(소형모델 콜드로드 지연)
· Claude 경로 실패 시 Ollama 폴백 동작 확인
· degraded 표기는 폴백 동작 — 반복 시 자원 점검
배포 미반영
· Gitea webhook 활성·deploy_server 로그 확인
· 1ms 완료면 deploy_server 구버전 의심 → 사본 갱신·재시작
· 임시로 수동 배포 절차 사용

## Slide 8
SECURITY
보안 운영 수칙
08 / 08
GUARDiA · zioinfo-esn — 운영자 지침서
시크릿
· DB PW·JWT·API 키·OTP 시크릿은 서버 env에서만 관리(권한 600)
· 로그·모니터링·문서에 시크릿 값 노출 금지
· admin 비밀번호는 암호화 저장·주기적 교체
접근·감사
· RBAC·데이터 스코프 우회 설정 금지 · 감사 로그 정기 점검
· 외부 노출은 HTTPS 프록시 경유만(포트 직접 개방 금지)
· 외부 API 호출 0 유지(Anthropic 예외) — 신규 연동은 승인 필요